ИССЛЕДОВАНИЯ КОЕФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ПРИ СВОБОДНОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА

Москальчук Вероника

Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина

Актуальность работы. Практически нет такой области промышленного производства, в которой, в той или иной степени, не использовались бы теплообменные процессы и аппараты для переноса теплоты. В системах тепловых сетей, жаротрубных котлах и трубопроводах, в которых протекает нагретое вещество (жидкость, пар, газ) осуществляется конвективная теплоотдача от поверхности труб в пространство. Конвекторы, радиаторы отопления за счет естественной конвекции обогревают помещение. Так как определить коэффициент теплоотдачи, на необходимом участке производства, в реальных условиях не представляется возможным, то используется модели и стенды, которые помогают найти закономерности изучаемого явления и пути интенсификации теплообмена, а при необходимости и методы уменьшения теплопотерь на различных участках. Поэтому изучение свободной конвекции горизонтальной трубы, а в частности, определение коэффициента теплоотдачи, является важной составляющей для работы теплоэнергетических приборов, ведь от них зависит эффективность использования природных ресурсов, при условии их недостаточного количества, и уменьшения влияния вредных продуктов сгорания топлива на окружающий мир и живых существ.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является определение закономерностей теплоотдачи от горизонтального цилиндра, углубление и расширение основ теории расчета свободноконвективных явлений, сравнение полученных экспериментальных данных с теоретическими расчетами, так как в большинстве случаев физический эксперимент остается единственным способом получения закономерностей, которые определяют теплоотдачу. Для осуществления этой цели поставлены такие основные задачи:

- ознакомиться с физической сущностью конвекции и основами теории подобия;

- разработать методику экспериментального изучения свободной конвекции;

- определить теплоотдающие характеристики образца;

- обобщить опытные данные на основе теории подобия и получить критериальные уравнения, описывающие эксперимент.

Объектом исследования являются процессы переноса теплоты (в частности свободной конвекции) около горизонтальной трубы, которая принудительно нагревается с помощью внутреннего нагревательного элемента.

Предметом исследования является закономерность теплообмена одиночного горизонтального цилиндра в условиях свободной конвекции в неограниченном объеме.

Методы исследования. Для решения вышеупомянутых задач используются методы физического моделирования (Неило, 2016). Интенсивность конвективной теплоотдачи определялась на базе полученных измерений температур на поверхности стенки горизонтального цилиндра, с помощью современного температурного датчика DS18B20.

Организация исследования. Экспериментальный стенд изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема установки для исследования свободной конвекции около горизонтальной трубы

Электрический ток через выключатель 1 подается от сети переменного тока на первичную обмотку 3 трансформатора 2. Амплитуда регулирования напряжения, подаваемого на первичную обмотку трансформатора обеспечивается с помощью ручки регулятора широтно-импульсного модулятора (ШИМ) 15 в диапазоне от 0 до 220 В, из-за чего меняется и напряжение на вторичной обмотке трансформатора 4 в диапазоне от 0 до 32 В. В дальнейшем переменное напряжение стремится к диодному мосту 5, где оно превращается в постоянный ток, фильтруется с помощью конденсатора 6. Проходя через цифровой вольт-амперметр 7, работающий благодаря блока питания 12, направляется к нагревательному элементу. Нагревательный элемент 11 располагается в полости цилиндрической нержавеющей трубы 8. Благодаря току и напряжению, проходящих через него, проволока нагревается и передает тепло экспериментальной трубе с наружным диаметром d = 32 мм и длиной
l= 780 мм. Снятие температур на поверхности трубы осуществляется температурными датчиками. На поверхности трубы равномерно по длине, на расстоянии 60 мм друг от друга, и со сдвигом по периметру на 120° закладываются 12 термодатчиков 9. Информация из всех датчиков собирается через соединительный провод 10 и поступает на шину Оne Wire 13, через которую данные направляются в микроконтроллер 14. Arduino Nano обрабатывает полученную информацию и передает на ПК. Изменяя положение регулятора ШИМ 15 получим изменение силы тока и напряжения, которые следуют на нагреватель, а значит изменяется мощность нагревателя и температура, которая передается экспериментальной трубе.

Результаты и выводы. Проведенные экспериментальные исследования показали, что созданная установка позволяет качественно проводить исследования свободноконвективной теплоотдачи горизонтальной трубы. Получены расчетные зависимости, позволяющие рассчитывать теплообмен в условиях свободной конвекции в неограниченном пространстве для одиночной горизонтальной трубы.

Ключевые слова: свободная конвекция, теплоотдача, теплота, горизонтальная труба.

Список литературы

- Разработка стенда и исследование свободной конвекции одиночной трубы при различных углах наклона – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/razrabotka-stenda-i-issledovanie-svobodnoy-konvektsii-odinochnoy-orebrennoy-truby-pri-razlichnyh-uglah-naklona - 23.03.2018 г. Заголовок с экрана.

- Неило, Р. В. (2016). Теплообмен и гидродинамика коридорных пучков горизонтальных цилиндров в условиях свободной конвекции. Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика, Киев. с. 1-3.